## Slide 1
短波 / 超短波智能通信网络规划系统
算法分系统 需求对接
需求理解与边界 · 遗留问题答复 · 推进方案
2026.08
Notes: 开场：文档已通读，框架和界面设计完整，理解基本对得上。今天想重点对三件事：功能边界怎么划、接口怎么定、数据从哪来。

## Slide 2
00
开场
今天想重点对三件事
1
功能边界
哪些做、哪些不做
2
接口约定
算法与前端怎么衔接
3
数据资源
需要什么、谁提供
今天的顺序
01 需求理解与边界
02 需要先对齐的四件事
03 上次交流会遗留问题答复
04 推进方案：怎么做、要什么、我们怎么弄
Notes: 本次会议围绕功能边界、接口约定、数据资源三项展开。

## Slide 3
01
需求理解与边界
分工怎么划
算法级指标以哪套为准

## Slide 4
01
需求理解与边界
分工：界面与流程在贵方，计算内核在我方
华科 · 算法计算内核
传播模型与覆盖计算
部署选址、路由规划、频率分配
链路质量评分与态势计算
知识图谱构建与故障推理
34所 · 界面与业务流程
GIS 渲染、图层与面板交互
资源树、工作台与业务流程
数据存储、调度与系统管理
设备侧协议对接
文档中所有「系统调用××算法」处，均由我方以服务接口提供；前端呈现我方不参与。
Notes: 一句话定位：界面和业务流程贵方做，短波超短波的计算内核我方做。

## Slide 5
01
需求理解与边界
算法级指标：已有一套，建议直接作为基线
来源：技术方案 V2.0
类别 | 指标
网络规模 | 短波 ≥50 节点；超短波 ≥100 节点
规划时限 | 快速规划模式有明确时限；需 ≥24 核 CPU；网络分区 4~6
覆盖计算 | 精度 ≤3dB；栅格 500m / 100m 两档
频率分配 | GA 种群 100、代数 500、权重 0.4 / 0.3 / 0.3；C/I 默认 12dB（10~15 可配）
知识图谱 | 3~5 跳查询 <200ms；图谱查询 ≤5 秒；NER F1 75% / 85%
故障诊断 | 规则引擎 ≤1 秒；诊断推理 ≤10 秒；ML 启用阈值 ≥500 条且每类 ≥20 条
态势 | 刷新 ≤1 分钟；端到端 ≤60 秒
工程 | 单元测试覆盖率 ≥80%
建议以此为基线写入需求文档；最终数值以原型试算结果为准做一次确认。
Notes: 指标来源：技术方案 V2.0，我方软需已逐条对齐。务必补充说明：最终数值以原型试算结果为准再做一次确认。

## Slide 6
02
技术对齐

## Slide 7
02
技术对齐
短波覆盖不能按扇形 / 圆形呈现
现文档要求
以半透明扇形 / 圆形展示单台设备覆盖，强中弱三级分色
问题所在
超短波成立：视距传播，覆盖近似圆形，受地形切割
短波不成立：地波近区 → 静区 → 天波环状远区
且随时段、季节、太阳活动变化，白天与夜间形态不同
超短波 · 视距
短波 · 天波（含静区）
建议：渲染方式支持环状与多区域；短波覆盖按选定时刻计算，界面需提供时间选择。
Notes: 讲清跳距与静区两个概念即可，不展开公式推导。

## Slide 8
02
技术对齐
覆盖计算的响应要求：建议分级
现文档要求
参数微调后「实时计算并预览覆盖变化」
单站覆盖
同步接口
预计算 + 缓存，秒级刷新，栅格分辨率可配
全网规划
异步任务
提交后返回任务号，算完回调，界面给进度条
Notes: 重点是异步任务接口的形态，建议本次会上确认。

## Slide 9
02
技术对齐
范围变化：两项新增、两项未见
新增，超出算法范围
配置下发与校验：下发至真实电台、回执 ≤2 秒 —— 需设备协议与真实设备
频谱数据接入接口：采集设备协议与数据格式待明确
原有，本次文档中未见
干扰分析：仅保留「干扰源新建」入口，无干扰计算与影响评估需求
设备数字孪生建模：作为独立模块消失，内容拆入设备详情面板
、
Notes: 此项需明确答复，会后写入会议纪要请对方确认。

## Slide 10
03
遗留问题讨论
知识图谱 · 逐级越级 · 干扰与数量 · 调研文件 · 频谱图片

## Slide 11
03
遗留问题讨论 · 问题一
知识图谱的输入：需要提前整理
整理程度直接决定图谱能做到什么程度
结构化数据
台账、参数表、编成表
可直接映射为实体与关系，处理快
要求：表头统一、口径统一、不合并单元格
非结构化资料
说明书、操作规程、故障案例
需先做信息抽取，再入图谱
要求：可复制文字的电子版；需具备一定数量
图谱的质量上限由资料决定，不是由算法决定。
Notes: 强调资料对图谱质量的决定作用。

## Slide 12
03
遗留问题讨论 · 问题一
三种图谱分别需要什么资料
图谱 | 所需资料 | 格式要求
设备知识图谱 | 技术与使用说明书、部件组成清单、工作原理说明、操作规程、参数指标表、维护规程 | 可复制文字的 PDF / Word，最好带目录层级
网络态势知识图谱 | 组网规则、网系编成结构（含隶属层级与角色）、天线型号与配属、频率使用规定、链路质量分级标准 | 结构化表格优先；编成结构可脱敏
故障知识图谱 | 故障现象—原因—部件—处置方案的案例记录、排障手册、历史维修记录 | 表格或规范文本；数量是关键
故障图谱的门槛：
几十条典型案例 → 规则推理层可做，能出根因定位与修复建议 | ≥500 条且每类 ≥20 条 → 机器学习层方可启用
Notes: 会后交付《知识图谱资料需求清单》与填报模板。

## Slide 13
03
遗留问题讨论 · 问题二
逐级通信与应急越级：重要的需求澄清
意味着网络不是平面图，而是有层级、有隶属关系的分级网络
拓扑建模
节点需带「所属层级」与「网络角色」属性；通联关系按隶属确定，非任意两点可通
路由规划
常态按逐级链路；应急允许越级。以模式开关或分层权重实现
故障影响分析
上级节点故障，影响的是其下整个分支，与平面网推演逻辑不同
需要34所提供
网系编成结构：分几级、每级节点数、隶属关系（可脱敏，我方只需结构，不需真实身份）
越级的触发条件与允许范围：何为应急、允许跨几级、有无不可越的层
越级由人工触发还是算法自动判断 —— 决定界面是否需要操作入口
Notes: 此项为新增需求，实现难度与工作量回去评估后书面反馈。

## Slide 14
03
遗留问题讨论 · 新指标
频谱采集只有图片：能解析，但要看前提
从频谱图还原曲线数据是成熟技术，精度取决于图片本身
成立的前提
分辨率足够，曲线清晰
坐标轴刻度清晰可读
曲线颜色单一、无遮挡
量程固定则可一次标定
可以支撑
频谱占用度统计
占用 / 空闲频点识别
干扰所在频段的判断
→ 足以支撑频谱态势与可用频点筛选
无法支撑
精确的功率数值
幅度由像素反推，误差可达数 dB
信号识别与调制方式判断
Notes: 解析精度取决于图片质量，前提需先说明。

## Slide 15
04
推进方案

## Slide 16
04
推进方案
独立算法服务
技术路线
算法封装为独立服务，HTTP + JSON 调用，不进贵方工程
短波 ITU-R P.533；超短波 ITU-R P.1546 + Longley-Rice
频率分配 图着色 + 遗传算法；多目标场景 NSGA-II
知识图谱用图数据库；故障诊断先做规则推理层
计算分两类：单点查询同步，全网规划异步
交付物
可独立部署的算法服务
接口文档
算法说明书
测试报告
典型想定演示数据
可视化呈现全部在贵方界面；联调建议以双方约定的同一套典型想定数据为准，结果一致即为通过。

## Slide 17
04
推进方案
接口先行
1
接口冻结
字段、单位、错误码先定
›
2
打桩服务
地址与格式真实，数据模拟
›
3
34所联调
前端即可开工，无需等待
›
4
替换实现
算法就绪后换真计算，接口不变

## Slide 18
04
推进方案
分四步走，每步都有明确前提
顺序按依赖关系排：越不依赖外部输入的越先做
步骤 | 做什么 | 前提条件 | 前提未到位的降级方案
第一步 | 接口约定、数据字典、打桩服务 | 无，立即可启动 | —
第二步 | 传播模型与覆盖计算 | DEM 地形、设备参数 | 先用公开 SRTM + 典型参数跑通流程，真数据到位后替换
第三步 | 规划算法：部署、路由、频率分配 | 节点规模、编成结构、频率池 | 先按技术方案规模做；规模变更算法不必重写，但性能需重测
第四步 | 知识图谱与故障诊断 | 设备资料、故障案例语料 | 规则推理层先做；机器学习层视语料量再定
贯穿 | 与贵方联调 | 打桩服务 + 共同想定数据 | —

## Slide 19
04
推进方案
需要贵方提供的数据与资源
会后整理成清单文档发送；按依赖关系，编成结构与故障案例最急
地形
规划区域 DEM，30m 精度即可，先给大致范围
地物 / 交通
地物类型、路网数据（候选点筛选依据）
设备
型号、频段、功率档位、天线型号与方向图、参数范围
频率
可用频率资源池、复用与保护间隔规定
编成
网系分级结构、隶属关系、越级规则（可脱敏）
电离层
短波 P.533 所需参数（我方可自取，需确认合规）
知识图谱
说明书、操作规程、故障案例（见前页）
干扰
干扰源类型与典型参数；或确认采用典型参数库
频谱
采集设备协议与数据格式；样例频谱图 2 张
想定
至少 1 套典型任务想定：区域、节点数、通联关系、覆盖指标
部署环境
麒麟版本、CPU 架构（ARM 或 x86）、可用核数、有无 GPU
Notes: CPU 架构那条不能省 —— 决定图数据库选型，拖到部署阶段发现就是返工。

## Slide 20
04
推进方案
接口清单（初稿）
字段命名、单位口径、错误码、超时与回调方式，建议一并约定
1
候选部署位置筛选
同步
2
移动台部署方案生成
异步
3
路由规划（逐级 / 越级）
同步
4
频率资源分配
异步
5
电台参数规划
同步
6
单站覆盖计算
同步
7
全网覆盖计算
异步
8
链路质量评分
同步
9
故障根因推理
同步
10
故障影响范围分析
同步
11
修复建议生成
同步
12
知识图谱查询与推理
同步
13
频谱数据接入（数据 / 图片）
同步

## Slide 21
04
推进方案
三个最高风险与对应降级方案
前提若无法解决，功能仍在，但深度会打折 —— 希望双方现在就有共识
故障案例语料不足
机器学习层无法开展
规则推理层照做，可出根因与修复建议；ML 层本次不承诺
没有真实设备
实时状态与配置下发无法验证
以模拟器产生状态数据；配置下发只做到生成方案
CPU 架构为 ARM
图数据库性能可能不达标
环境确认后首月内做基准测试，不达标即切换 NebulaGraph

## Slide 22
04
推进方案
会后行动分工
我方立即启动（不依赖贵方资料）
1 接口清单与字段定义
2 知识图谱资料需求清单与填报模板
3 本次会议纪要，送贵方确认
4 打桩服务 —— 接口一定即搭
希望34所提供
1 调研文件，或脱敏版 / 口头场景
2 网系编成结构
3 样例频谱图片
4 部署环境的 CPU 架构
指标口径以技术方案 V2.0 为基线；具体工期待节点规模、部署环境、资料到位后再排。

## Slide 23
谢谢