## Slide 1
阶段完成
W3–W4：SR-4 无线网络规划算法完成
短波/超短波智能规划系统 · W3–W4 五分钟汇报
1 / 5
两周形成从资源规划到方案优化的完整闭环
W3 · 解决资源怎么分配
主备路由规划 · 频率资源分配 · 电台参数规划 · 方案冲突校验
W4 · 解决方案怎么优化、受到干扰后怎么办
多目标优化 · 干扰分析 · 抗干扰建议 · SR-4 全流程整合
算法侧：已完成并通过自动化测试（23 / 23）
系统侧：待正式频率资源确认和 GIS 前端联调｜状态不写“项目全部完成”

## Slide 2
W3 路由与资源规划
W3 解决资源怎么分配：路由、频率、参数与校验一次完成
系统成功发现 13 处资源冲突——这是约束识别结果，不是算法错误
短波/超短波智能规划系统 · W3–W4 五分钟汇报
2 / 5
部署方案
输入
主备路由规划
三种策略
432 / 432
频率资源分配
按网系 / 链路
13 处冲突
功率与电台参数
三套预选配置
完成
方案冲突校验
四类问题自动检查
通过
W3 全流程耗时
验收指标 ≤ 300 秒
48.73 秒
通联需求 432 条｜路由可达 432/432（100%）｜有备用路由 73 条｜异步接口提供给前端
路由策略与路径控制
最短路径、最小时延、最高可靠性；支持主用、备用和人工指定路径。
频率与参数规划
按网系或链路分配频率；提供地形地貌型、任务需求型、干扰环境型配置。
自动方案校验
检查频率冲突、参数越界、链路余量不足和路由不可达。
实测结论
13 处严重同频冲突说明现有超短波频率不足，需合作方确认是否扩充频率池。

## Slide 3
路由规划算法
SR-4.2.2.1 routing.py
01
双频拓扑建模
顶点：(台站, 频段) ；无线链路仅连接同频段
A · VUHF
B · VUHF
B · HF
C · HF
内部换频
设定换频时：0 跳数 · 15 ms 时延 · 可靠性取 1
02
同一个 Dijkstra，不同的边权重
策略
优化目标 / 累加权重
最少跳数
w(e) = 1（无线链路）/ 0（换频边）
最少无线中继跳数
最小时延
w(e) = dₑ
链路时延累加；换频边计入 15 ms
最高可靠性
w(e) = −ln(pₑ) [Me 链路余量； Pe链路可靠性]
pₑ = 1 − Q(Mₑ / σ)，σ = 8 dB
03
主备路由与故障分析
主路径
按所选策略求最优路径
优先：节点不相交
排除主路由中间节点
退化：链路不相交
排除主路由无线链路
结果汇总
主备类型、单点风险、瓶颈链路
输出指标 节点/链路序列 · 跳数 · 总时延 · 路径可靠性 · 最小余量 · 瓶颈链路

## Slide 4
频率规划算法
SR-4.2.2.2 frequency.py
01
干扰图建模
顶点 = 通信网系 · 边 = 潜在干扰关系
A
f₁
B
f₂
C
f₃
D
f₁
A 与 D 无干扰边，可复用同一频点 f₁
02
DSATUR 饱和度优先着色
优先给受已有频点约束最多的网系分配；平手时选干扰邻居更多者
①
任务优先级
Sat(v) = 邻居已使用的不同频点数
饱和度最大优先；其次比较干扰邻居数
②
可用频点检查
f ∈ F(v)；满足同频 + 邻频保护规则
从设备允许的频点中寻找首个无冲突方案
③
生成初始解
逐任务着色；允许远距离网系复用
找不到无冲突频点时选冲突较小者并记录
03
冲突修复与资源缺口分析
DSATUR 初解
生成网系频点分配
局部冲突修复
冲突任务重选频点 · 最多 6 轮
局部精确重着色
≤ 6 冲突 / 40 任务 / 3 秒
资源缺口分析
最大团下界 · 子频段约束
输出指标 网系频点 · 频率复用组 · 同频/邻频冲突 · 未分配对象 · 频点缺口与扩容建议
实现边界：采用距离/保护间隔规则近似干扰；DSATUR + 局部修复 + 受限回溯，非遗传算法，不保证全网全局最优。

## Slide 5
电台参数规划算法
SR-4.2.3 radio_params.py
01
规划问题与优化目标
拓扑已确定：为每台电台选择合理的发射功率
A
B
C
A–B：需 34 dBm
A–C：需 37 dBm
示例：A 取较高下界 37 dBm → 匹配 40 dBm 档
02
链路预算反推 + 离散档位选择
目标：链路余量达标时，尽可能降低有链路设备的总辐射功率
①
确定天线挂高
MAX / KEEP 两种规则
先固定天线高度，再进行对应链路预算
②
反推功率下界
P_req = P_ref − (M_ref − M_req)
以两端最大功率下的余量反推最低功率
③
匹配离散功率档
Pᵢ = snapUp(max P_req,ij)
每台设备按最严链路需求向上选择可用档位
03
三套预置方案与有效计算范围
地形地貌型 TERRAIN
余量 ≥ 10 dB · 最大挂高
任务需求型 MISSION
余量 ≥ 12 dB · 最大挂高
干扰环境型 INTERFERENCE
余量 ≥ 6 dB · 保持挂高
输出指标 每台设备功率/挂高 · 链路余量 · 未达标链路 · 总辐射功率 · 多方案对比
实现边界：VUHF 挂高影响传播计算；HF 挂高未传入传播模型；倾角仅记录、不参与计算；并非三参数联合优化。

## Slide 6
多目标网络方案优化
SR-4.2.4 multi_objective.py
01
候选网络方案编码
优化变量：备用链路、中继的启用状态及余量档位
A
B
C
D
虚线 = 可选备份链路
1
备用①
0
备用②
1
中继①
0
中继②
2
余量档
1 = 选用 · 0 = 不选 · 余量档位 2 → 10 dB
02
三目标评价与硬约束
对每套候选拓扑独立计算：
最大连通率
C = 可达通联 / 全部通联
满足更多业务的端到端连通
最小总功率
P = Σ 设备发射功率 (W)
按链路余量反推最低离散档位
最大抗毁性
S = 单边中断后的最坏必要通联率
Tarjan 求桥，统计最坏故障影响
硬约束 必要通联 100% · 最坏抗毁性 ≥ 0.90 · 中继链长 ≤ 2
03
NSGA-II 进化求解与规划闭环
生成候选染色体
链路 / 中继 / 余量档
拓扑修复与评价
端口约束 · Tarjan 求桥
NSGA-II 迭代
非支配排序 · 交叉变异
Pareto 候选解
连通率 / 功率 / 抗毁性
重新规划校验
路由 · 频率 · 功率
输出指标 可行解及权衡方案 · 新增中继与备份链路 · 连通率 · 抗毁性 · 总功率
实现边界：NSGA-II 直接优化 3 个目标；频率冲突在优化后单独检查，候选空间受预筛选限制，不保证全局最优。

## Slide 7
电磁干扰影响分析与抗干扰处置
SR-4.2.5 interference.py
01
干扰源与受扰链路建模
输入：干扰源位置 / 功率 / 频率 / 带宽 / 方位 / 占空比
Tx
Rx
J
期望信号 S
干扰功率 I
Iₖ = Pₖ + Gₖ − Lₖᵣ + Gᵣ − FDR + 10log₁₀δₖ
02
SINR 评估与受扰等级
两个端点分别作为接收机计算，采用较差一端评估整条链路
①
干扰功率叠加
I_total = 10log₁₀ Σ10^(Iₖ/10)
多干扰源先在线性功率域求和
②
SINR 与余量
SINR = S − 10log₁₀ (N_lin + I_lin)
比较干扰前 SNR 与干扰后 SINR
③
链路受扰分级
SEVERE / MODERATE / MINOR
状态降级或 SINR 下降决定严重程度
分级口径：严重=FAULT/下降≥20dB；中度=状态降级；轻微=下降≥3dB
03
五类抗干扰措施与效果预评估
信道切换
邻近 ±3 候选信道
频率调整
允许频点池重选
功率优化
两端尝试最大功率
路由重构
绕开中 / 重度链路
节点重部署
15 km 内候选站址
输出指标 受扰链路 / 节点 / 区域 · 干扰后 SINR 与余量 · 措施预评估 · 优先级及未解决对象
实现边界：3 dB 恢复线是模块自定标准（基础建链为 6 dB）；采纳后重算分析场景，尚非直接下发设备的自动控制。

## Slide 8
当前边界与下一步
算法闭环已完成；当前主要限制来自正式频率资源与系统联调
验证场景补充 8 个频点后，15 处冲突降为 0，HF / VUHF 缺口清零并通过校验
短波/超短波智能规划系统 · W3–W4 五分钟汇报
5 / 5
完成
W3 / W4 核心算法
SR-4 完整流程整合
异步任务查询与结果持久化
23 / 23
自动化测试
核心流程与异常场景全部通过
15 → 0
+8 频点验证
HF / VUHF 缺口均为 0
最终方案校验通过
已完成 / 尚待闭环
类别 | 核心能力 | 接口与输出 | 系统侧事项 | 状态
已完成 | W3 / W4 + SR-4 | 异步、持久化、三种导出 | 自动化回归 | 23 / 23 通过
待闭环 | 正式频率资源 | 干扰结果前端渲染 | GIS 整体联调 | 待正式验收
验证结论 | 补充 8 个频点 | 冲突 15 → 0 | HF / VUHF 缺口 0 | 方案校验通过
已经完成：W3、W4 核心算法；SR-4 全流程；Python 异步接口；方案校验与结果持久化；JSON、CSV、XLSX 方案导出；23 项自动化测试全部通过。
尚待闭环：合作方确认正式频率资源；GIS 前端展示与交互联调；干扰区域、受扰链路与措施对比的前端渲染；正式环境验收测试。
结论：补充频点即可消除冲突，说明主要限制来自频率资源，而不是规划流程没有实现。